| Оборудование GMDSS Средства приема MSI 8.1. Приемник службы NAVTEX 8.1.1. Оборудование должно состоять из радиоприемника, устройства обработки сигнала и печатающего устройства. 8.1.2. Должно быть обеспечено получение информации о районах обслуживания и видах сообщений, исключенных оператором из приема. 8.1.3. Приемник должен работать на частоте 518 кГц. Могут быть предусмотрены дополнительные частоты для приема сообщений национальной службы НАВТЕКС. 8.1.4. Должна быть предусмотрена проверка работоспособности приемника, устройства обработки сигнала и печатающего устройства. 8.1.5. В оборудовании должно обеспечиваться хранение по крайней мере 30 идентификаторов сообщений. По истечении срока между 60 и 72-м часами идентификатор сообщения должен быть автоматически стерт из памяти устройства. Если количество принятых сообщений превышает емкость памяти, то должно автоматически стираться самое старое сообщение. 8.1.6. В оборудовании должны храниться только правильно принятые сообщения. Сообщение считается правильно принятым, если коэффициент ошибки на знак ниже 4%. 8.1.7. При приеме сообщений по поиску и спасанию должна срабатывать сигнализация в месте, откуда обычно осуществляется управление судном. 8.1.8. Информация о районах обслуживания и видах сообщений, находящаяся в памяти оборудования, не должна стираться после исчезновения питающего напряжения в течение 6 ч. 8.1.9. Чувствительность приемника должна быть такой, чтобы для источника ЭДС силой 2 мкВ с активным сопротивлением 50 Ом, коэффициент ошибок на знак был менее 4%. 8.1.10. Печатающее устройство должно печатать не менее 32 знаков в строке. 8.1.11. Если автоматический перевод строки вызывает деление слова, то это должно быть отражено в отпечатанном тексте. Печатающее устройство должно автоматически осуществлять подачу бумаги после полностью отпечатанного сообщения. 8.1.12. Оборудование должно печатать звездочку, если принятый знак получен в искаженном виде. 8.2. Приемник расширенного группового вызова 8.2.1. Оборудование должно обеспечивать вывод на печать принятой информации. Принятые сообщения РГВ могут храниться в памяти с индикацией, что сообщение принято, для последующей выдачи на печать, за исключением сообщений, указанных в 8.2.4. и 8.2.7., которые должны быть выведены на печать сразу после их приема. 8.2.2. Приемник расширенного группового вызова может быть выполнен в виде отдельного блока или объединен с другими устройствами. Элементы других устройств, такие как антенна, малошумящий усилитель и преобразователь частоты судовой земной станции, могут быть использованы в качестве составной части приемника. 8.2.3. Должны быть предусмотрены средства для ручного ввода данных о местоположении судна и кода географического района так, чтобы можно было принять районные групповые вызовы. Дополнительно может быть предусмотрен автоматический ввод данных о местоположении судна от навигационного оборудования и автоматический перевод данных о местоположении судна в код географического района. 8.2.4. Должна быть предусмотрена звуковая и световая сигнализация в месте, откуда обычно обеспечивается управление судном, для индикации приема вызовов бедствия или срочности, или вызова имеющего категорию бедствия. Сигнализация должна быть неотключемой и иметь возможность квитирования вручную. 8.2.5. В оборудовании должна быть предусмотрена индикация, указывающая, что оно неправильно настроено на несущую частоту расширенного группового вызова или на отсутствие синхронизации. 8.2.6. Любое сообщение должно быть выведено на печать независимо от коэффициента ошибок при приеме. Оборудование должно печатать знак подчеркивания, если знак принят с искажением. 8.2.7. Вывод или исключение из печати служебных групп должны находиться под контролем оператора, за исключением тех случаев, когда оборудование не должно иметь возможность исключения соответствующих навигационных и метеорологических предупреждений, информации по поиску и спасению и отдельных специальных предупреждений, которые направляются в географический район, в пределах которого находится судно. 8.2.8. Оборудование не должно выводить на печать то же самое сообщение, которое было принято без ошибок. 8.2.9. Печатающее устройство должно печатать не менее 40 знаков в строке. 8.2.10. Устройство обработки сигналов и печатающее устройство должно обеспечивать перенос слова на следующую строку, если оно не может быть полностью помещено на строке. Печатающее устройство должно автоматически обеспечивать пятикратный перевод строки после окончания выдачи на печать сообщений. 8.2.11. Замена одного источника питания другим или любой перерыв подачи электроэнергии в течение 60 с не должны требовать повторного ввода вручную оборудования в рабочий режим и приводить к потере полученных сообщений, хранящихся в памяти. 8.2.12. Приемник расширенного группового вызова, кроме требований, изложенных в настоящих Правилах, должен удовлетворять техническим требованиям Международной морской спутниковой организации и быть типа, одобренного ИНМАРСАТ. 8.3. Приемник КВ буквопечатающей радиотелеграфии для прима информации по безопасности на море 8.3.1. Оборудование должно состоять из радиоприемника, устройства обработки сигнала, печатающего устройства и средств, обеспечивающих ручную или автоматическую перестройку частот. 8.3.2. Приемник должен работать на частотах 4210; 6314; 8416,5; 12579; 16806,5; 19680,5; 22376; 26100,5 кГц. Могут быть предусмотрены дополнительные частоты, предназначенные для международной и национальной служб НАВТЕКС (518; 490 и 4209,5 кГц). 8.3.3. Должна быть предусмотрена проверка работоспособности приемника, устройства обработки сигнала и печатающего устройства и средств, обеспечивающих автоматическую перестройку частот, если они предусмотрены. 8.3.4. В оборудовании должно обеспечиваться хранение по крайней мере 255 идентификаторов сообщений. По истечении срока между 60 и 72-м часами идентификатор сообщения должен быть автоматически стерт из памяти устройства. Если количество принятых сообщений превышает емкость памяти, то должно автоматически стираться самое старое сообщение. 8.3.5. Должна быть предусмотрена звуковая и световая сигнализация в месте, откуда обычно обеспечивается управление судном, для индикации приема вызовов бедствия или срочности, или вызова имеющего категорию бедствия. Сигнализация должна быть неотключемой и иметь возможность квитирования вручную. 8.3.6. Информация о районах обслуживания и видах сообщений, находящаяся в памяти оборудования, не должна стираться после исчезновения питающего напряжения в течение 6 ч. 8.3.7. Чувствительность приемника должна быть такой, чтобы для источника ЭДС силой 6 мкВ коэффициент ошибок на знак был не более 0,01. 8.3.8. Вывод или исключение из печати служебных групп должны находиться под контролем оператора, за исключением тех случаев, когда оборудование не должно иметь возможность исключения соответствующих навигационных и метеорологических предупреждений, информации по поиску и спасению и отдельных специальных предупреждений, которые перелаются береговой радиостанцией в зоне нахождения судна. 8.3.9. Должно быть обеспечено получение информации о районах обслуживания и видах сообщений, исключенных оператором из приема. 8.3.10. В оборудовании должны храниться только те сообщения, идентификаторы которых приняты без ошибок. 8.3.11. Оборудование не должно выводить на печать то же самое сообщение, которое было принято без ошибок. Сообщение считается правильно принятым, если коэффициент ошибок на знак менее 4%. 8.3.12. Печатающее устройство должно печатать не менее 32 знаков в строке. 8.3.13. Устройство обработки сигналов и печатающее устройство должно обеспечивать перенос слова на следующую строку, если оно не может быть полностью помещено на строке. Печатающее устройство должно обеспечивать достаточную кратность перевода строки после окончания выдачи на печать сообщений. 8.3.14. Оборудование должно печатать звездочку, если принятый знак получен в искаженном виде. 8.3.15. Если оборудование включает в себя средства, обеспечивающие перестройку частоты приемника, то должны быть предусмотрены часы единого координированного времени с точностью хода ±1 с, которые должны быть связаны с перепрограммируемым запоминающим устройством, содержащим последовательность частот и расписание передач для всех радиостанций, осуществляющих передачу ИБМ на КВ с использованием УБПЧ. |  |
| --- | --- |